Piotrków Trybunalski, dnia 24.08.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2017 NA:

Hydrauliczna prasa krawędziowa, hydrauliczna gilotyna do blachy, hydrauliczna wycinarka do naroży

- Dane Zamawiającego:

Minibrowary.pl Andrzej Gałasiewicz spółka komandytowa

ul. Twardosławicka 43

97-300 Piotrków Tryb.

- Tryb udzielenia zamówienia:

Zapytanie ofertowe zgodne z zasadą konkurencyjności.

Zamówienie w ramach projektu pt. „Wprowadzenie na rynek innowacyjnego pasteryzatora tunelowego przez firmę Minibrowary.pl Andrzej Gałasiewicz Spółka komandytowa”.

- Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

1. Fabrycznie nowa hydrauliczna prasa krawędziowa o następujących parametrach technicznych:

- szerokość gięcia min. 3100 mm,

- odległość między osiami siłowników belki gnącej max. 2100 mm,

- odległość (prześwit) między kolumnami ramy  min 2600 mm,

- nacisk min. 150 ton,

- skok siłowników / belki gnącej min. 300 mm,

- prześwit między belką górną a stołem min. 500 mm,

- automatyczna kompensacja strzałki ugięcia CNC,

- maszyna kontrolowana w min. 7 osiach CNC (dwie osie belki gnącej + pięć osi zderzaka),

- sterownik CNC z programowaniem 2D/3D oraz możliwością importowania plików dxf i brył 3D

- sterownik zamontowany na pulpicie jezdnym,

- moc silnika max. 15 kW,

- odczyt pozycji belki górnej za pomocą enkoderów optycznych,

- możliwość ustalenia różnicy pozycji pomiędzy osią Y1, a Y2 min. 20 mm, możliwość pracy prasy z takim parametrem

- system podtrzymywania cienkich blach zintegrowany ze zderzakiem, niezależny od palców zderzaka, z możliwością wysunięcia w kierunku matrycy  na min 450mm,

- laserowy system zabezpieczenia przestrzeni roboczej maszyny z automatycznym pozycjonowaniem oraz możliwością programowania punktu zmiany prędkości szybkiej na roboczą w zakresie min. 1 – 30 mm

- precyzja pozycjonowania w osi X – min. 0,04 mm,

- precyzja pozycjonowania w osi R – min. 0,08 mm,

- mocowanie stempla – dwukierunkowe z możliwością wyciągania stempla „w dół”,

- funkcja oszczędzania energii elektrycznej – automatyczne wyłączanie układu hydraulicznego przy braku aktywności operatora

- narzędzie do zagniatania blach w zakresie grubości 1,5 – 3 mm – długość zestawu min. L=2900 mm.

Przewidywany termin dostawy maszyny: do 30.06.2018r.

Warunki płatności:

- zaliczka: 30% wartości brutto urządzenia,

- płatność częściowa – po informacji, że maszyna jest gotowa do wysyłki: 60% wartości brutto urządzenia,

- płatność końcowa – po zamontowaniu i podpisaniu protokołu odbioru: 10% wartości brutto urządzenia.

Określenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 42630000-1 Obrabiarki do obróbki metali.

2. Fabrycznie nowa hydrauliczna gilotyna do blachy o następujących parametrach technicznych:

-  długość noża min. 3050 mm,

- konstrukcja maszyny zapewniająca ułożyskowane podparcie i prowadzenie belki noża górnego w min. 6 obszarach równomiernie oddalonych na całej długości belki,

- grubość ciętej blachy dla max. Rm=450 N/mm2 – do 10 mm,

- grubość ciętej blachy dla max. Rm=700 N/mm2 – do 7 mm,

- 2 komplety noży do cięcia stali czarnej i nierdzewnej,

- maksymalny odjazd zderzaka w osi X – min. 1000 mm

- prędkość pracy zderzaka w osi X – min. 250 mm/s

- precyzja pozycjonowania zderzaka w osi X – min. 0,05 mm

- przestawienie kąta cięcia – automatyczne, min. w zakresie 2,0 – 1,0 stopnie

- automatyczna regulacja szczeliny cięcia,

- stół roboczy z przodu maszyny w wykonaniu z blachy nierdzewnej,

- podtrzymka blach cienkich, napędzana siłownikami pneumatycznymi,

- uchylna osłona przednia na pełnej długości maszyny,

- moc silnika max. 15 kW,

- ilość hydraulicznych docisków blachy – min. 17 sztuk,

- funkcja docisku ciętej blachy z możliwością wstrzymania ruchu noża górnego,

- dociski blachy wyposażone w miękkie nakładki dostosowane do pracy z aluminium,

- funkcja oszczędzania energii elektrycznej – automatyczne wyłączanie układu hydraulicznego przy braku aktywności operatora

Przewidywany termin dostawy maszyny:  do 31.01.2018r.

Warunki płatności:

- zaliczka: 30% wartości brutto urządzenia,

- płatność częściowa – po informacji, że maszyna jest gotowa do wysyłki: 60% wartości brutto urządzenia,

- płatność końcowa – po zamontowaniu i podpisaniu protokołu odbioru: 10% wartości brutto urządzenia.

Określenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 42630000-1 Obrabiarki do obróbki metali.

3. Fabrycznie nowa hydrauliczna wycinarka do naroży o następujących parametrach technicznych:

- długość noża min. 220 mm,

- grubość ciętej blachy dla max. Rm=420 N/mm2 – do 6 mm,

- grubość ciętej blachy dla max. Rm=600 N/mm2 – do 4 mm,

- komplet noży do cięcia stali czarnej,

- drugi komplet noży do cięcia stali nierdzewnej,

- automatyczna regulacja szczeliny cięcia,

- stół roboczy o wymiarach min. 950 x 800 mm,

- zmienny kąt cięcia od 30° do 140°,

- moc silnika max. 3 kW,

- konstrukcja maszyny z minimum 4 punktami podparcia głowicy tnącej,

- pojemność zbiornika oleju max.25 litrów,

Przewidywany termin dostawy maszyny:   do 31.01.2018r.

Warunki płatności:

- zaliczka: 30% wartości brutto urządzenia,

- płatność częściowa – po informacji, że maszyna jest gotowa do wysyłki: 60% wartości brutto urządzenia,

- płatność końcowa – po zamontowaniu i podpisaniu protokołu odbioru: 10% wartości brutto urządzenia.

Określenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 42630000-1 Obrabiarki do obróbki metali.

- Opis warunków udziału w postępowaniu:

  - O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca spełniający następujące warunki:

    - posiadania uprawnień do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

  - Ocena spełnienia w/w warunków zostanie przeprowadzona na podstawie następujących dokumentów, które każdy z Wykonawców ma obowiązek złożyć:

| Lp. | Wymagane dokumenty i dowody |
| --- | --- |
| 1 | Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. |

- Opis sposobu przygotowania oferty

  - Ofertę należy przygotować zgodnie z opisem zamówienia. Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

  - Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego.

  - Do oferty należy załączyć dokumenty określone w pkt. IV.2 zapytania.

  - Oferta musi być ważna przynajmniej przez okres 60 dni, przy czym bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. W ofercie należy podać termin jej ważności.

  - Oferta musi zostać podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu składającego ofertę i ostemplowana pieczęcią firmową. Każdą stronę oferty należy parafować.

  - Do formularza ofertowego należy dołączyć szczegółową specyfikację oferowanych maszyn z uwzględnieniem wymaganych w niniejszym zapytaniu parametrów technicznych.

- Miejsce i termin składania ofert

Oferty wraz z załącznikami należy składać osobiście bądź listownie na adres Zamawiającego:

Minibrowary.pl Andrzej Gałasiewicz Spółka komandytowa ul. Twardosławicka 43, 97-300 Piotrków Tryb lub mailowo na adres: office@minibrowary.pl
w terminie do 4.09.2017 roku do godz. 23:59.

Za datę złożenia oferty uznaje się datę wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty złożone po terminie wskazanym w zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane.

- Kryteria oceny ofert

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spełniającą warunki określone w zapytaniu ofertowym.

Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

| Lp. | Nazwa kryterium | Waga | Sposób przyznawania punktów |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cena oferty netto | 70 pkt | Ocena na podstawie formularza ofertowego cena oferowana minimalna netto C = ---------------------------------------------- x 70pkt cena badanej oferty netto |
| 2. | Okres gwarancji | 20 pkt | Przy czym punkty będą przyznawane w następujący sposób: gwarancja do 12 miesięcy - 0 pkt gwarancja od 13 do 23 miesięcy - 10 pkt gwarancja 24 miesięcy i powyżej - 20 pkt |
| 3. | Czas reakcji serwisu w siedzibie zamawiającego | 10 pkt | Przy czym punkty będą przyznawane w następujący sposób: czas reakcji do 48 godzin - 10 pkt czas reakcji od 49 do 71 godzin - 5 pkt czas reakcji 72 godzin i powyżej - 0 pkt |

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania: 100 pkt.

Minimalny wymagany okres gwarancji: 12 miesięcy od daty bezusterkowego protokołu odbioru.

Uzyskane oceny zostaną zaokrąglone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta spełni wszystkie warunki i wymagania oraz otrzyma największą liczbę punktów.

W przypadku podania wartości przedmiotu zamówienia w walucie obcej, przeliczanie na złote dokonane zostanie według kursu sprzedaży NBP z dnia otwarcia ofert.

- Informacja na temat zakresu wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z  Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i  przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

- Warunki zmian umowy

      - Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem ust. 2.

      - Zmiana istotnych postanowień zawartej umowy dopuszczalna jest w przypadkach:

- zmiany albo wprowadzenia nowych przepisów lub norm, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego,

- gdy wskutek okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, konieczne będzie przedłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy.

- Miejsce i termin otwarcia ofert

Otwarcie ofert nastąpi dnia 5 września 2017  r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.

- Pozostałe informacje:

  - Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania:

Joanna Michalska mail:j.michalska@minibrowary.pl tel. 600 887 785

  - Poprzez złożenie oferty Oferent wyraża zgodę na podanie do wiadomości pozostałych Oferentów szczegółów oferty. Oferent ma prawo nie wyrazić zgody na podanie do wiadomości szczegółów technicznych przedmiotu zamówienia.

  - Złożenie oferty nie stanowi zawarcia umowy.

  - Oferty, które nie spełniają wymagań określonych w zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane. Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji parametrów technicznych oferty poprzez wezwanie Oferenta  do przedstawienia dodatkowych wyjaśnień (np. opisów, rysunków technicznych lub zdjęć) dotyczących zastosowanych rozwiązań. Termin  złożenia wyjaśnień wynosi 2 dni robocze od dnia wysłania zapytania do Oferenta. Nie udzielenie odpowiedzi przez Oferenta w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z niespełnieniem  wymagań zapytania ofertowego.

  - Zamawiający zastrzega sobie możliwość do przeprowadzenia negocjacji z oferentami, w celu doprowadzenia do polepszenia warunków zamówienia, głównie ceny.

  - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert  wariantowych. Oferty częściowe lub wariantowe nie będą brane pod uwagę.

  - Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego na każdym etapie prowadzonego postępowania i nie wybrania żadnej z przedstawionych ofert bez podania przyczyny. W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności Oferentom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.

  - Postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych, dlatego nie jest możliwe stosowanie środków odwoławczych określonych w tej ustawie.

Załącznikami do niniejszego dokumentu są:

| Nr | Nazwa załącznika: |
| --- | --- |
| 1 | Formularz ofertowy |