Piotrków Tryb, dnia 20.09.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2018 NA:

NABYCIE 2 SZTUK SPAWAREK INWERTOROWYCH,

PRZECINARKI PLAZMOWEJ I SZLIFIERKI PROSTEJ

- Dane Zamawiającego:

Minibrowry.pl Andrzej Gałasiewicz spółka komandytowa

Ul. Twardosławicka 43

97-300 Piotrków Tryb.

- Tryb udzielenia zamówienia:

Zapytanie ofertowe zgodne z zasadą konkurencyjności.

Zamówienie w ramach projektu pt. . „Wprowadzenie na rynek innowacyjnego pasteryzatora tunelowego przez firmę Minibrowary.pl Andrzej Gałasiewicz Spółka komandytowa”.

- Przedmiot zamówienia:

Nabycie następujących urządzeń:

  - Fabrycznie nowej spawarki inwertorowej do spawania metodą TIG stali chromowo-niklowej o parametrach:

Minimalny prąd spawania: Tig 260A-100% cykl pracy w 40 stopniach

MMA 210A-100% cykl pracy w 40 stopniach

Zakres parametrów spawania: Tig 5A/10V - 400A/26V

MMA 10A/20,5V - 350A/34V

Napięcie biegu jałowego 80V DC

Funkcje:

Precyzyjny dobór współczynnika wypełnienia pulsacji i prądu tła

Wybór pracy 2T/4T

Kontrola dynamiki łuku

Chłodzenie cieczą

Chłodzenie gazem.

Przewidywany termin dostawy maszyny: do 20.10.2018 r.

Warunki płatności:

•	Zaliczka 1: 50% wartości zamówienia po podpisaniu umowy

•	Zaliczka 2: 50 % wartości zamówienia po dostawie i podpisaniu protokołu odbiorowego.

  - Fabrycznie nowej spawarki inwertorowej do: spawania TIG stali chromowo-niklowej oraz aluminium i jego stopów.

Parametry:

Minimalny prąd spawania: TIG AC 270A-100% cykl pracy w 40 stopniach

Funkcje:

Pamięć indywidualna

Blokada panela

Ręczny balans z automatyczną kontrolą

Regulacja częstotliwości prądu przemiennego

Automatyczna kontrola wtopienia (czyszczenia elektrody)

Chłodzenie cieczą

Chłodzenie gazem.

Przewidywany termin dostawy maszyny: do 20.10.2018 r.

Warunki płatności:

•	Zaliczka 1: 50% wartości zamówienia po podpisaniu umowy

•	Zaliczka 2: 50 % wartości zamówienia po dostawie i podpisaniu protokołu odbiorowego.

  - Fabrycznie nowej szlifierki prostej o parametrach:

- Urządzenie powinno być  wyposażone w zaciski szybkomocujące,

- Silnik o mocy min. 1.100 W,

- Możliwość obsługiwania stożkowych tarczy szlifierskich do maks. średnicy 125 mm oraz  szczotki okrągłe z drutu plecionego do maks. średnicy 125 mm.

Przewidywany termin dostawy maszyny: do 20.10.2018 r.

Warunki płatności:

•	Zaliczka 1: 50% wartości zamówienia po podpisaniu umowy

•	Zaliczka 2: 50 % wartości zamówienia po dostawie i podpisaniu protokołu odbiorowego.

  - Fabrycznie nowej przecinarki plazmowej o parametrach:

– możliwość cięcia i żłobienia plazmą metalu o grubości do 38 mm

- możliwość podłączenia i zdalnej regulacji przy stole CNC.

Przewidywany termin dostawy maszyny: do 20.10.2018 r.

Warunki płatności:

•	Zaliczka 1: 50% wartości zamówienia po podpisaniu umowy

•	Zaliczka 2: 50 % wartości zamówienia po dostawie i podpisaniu protokołu odbiorowego.

Określenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 42000000- Maszyny przemysłowe

- Opis warunków udziału w postępowaniu:

  - O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca spełniający następujące warunki:

    - posiadania uprawnień do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

  - Ocena spełnienia w/w warunków zostanie przeprowadzona na podstawie następujących dokumentów, które każdy z Wykonawców ma obowiązek złożyć:

| Lp. | Wymagane dokumenty i dowody |
| --- | --- |
| 1 | Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. |

- Opis sposobu przygotowania oferty

  - Ofertę należy przygotować zgodnie z opisem zamówienia. Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

  - Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego.

  - Do oferty należy załączyć dokumenty określone w pkt. IV.2 zapytania.

  - Oferta musi być ważna przynajmniej przez okres 60 dni, przy czym bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. W ofercie należy podać termin jej ważności.

  - Oferta musi zostać podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu składającego ofertę i ostemplowana pieczęcią firmową. Każdą stronę oferty należy parafować.

- Miejsce i termin składania ofert

Oferty wraz z załącznikami należy składać osobiście bądź listownie na adres Zamawiającego:

Minibrowary.pl Andrzej Gałasiewicz Spółka komandytowa ul. Twardosławicka 43, 97-300 Piotrków Tryb lub mailowo na adres: office@minibrowary.pl

w terminie do 28.09.2018 do godz. 23:59.

Za datę złożenia oferty uznaje się datę wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty złożone po terminie wskazanym w zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane.

- Kryteria oceny ofert

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spełniającą warunki określone w zapytaniu ofertowym.

Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

| Lp. | Nazwa kryterium | Waga | Sposób przyznawania punktów |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cena oferty netto | 70 pkt | Ocena na podstawie formularza ofertowego cena oferowana minimalna netto C = ---------------------------------------------- x 70pkt cena badanej oferty netto |
| 2. | Okres gwarancji | 20 pkt | Przy czym punkty będą przyznawane w następujący sposób: gwarancja do 12 miesięcy - 0 pkt gwarancja od 13 do 24 miesięcy - 10 pkt gwarancja 25 miesięcy i powyżej - 20 pkt |
| 3. | Czas reakcji serwisu w siedzibie zamawiającego | 10 pkt | Przy czym punkty będą przyznawane w następujący sposób: czas reakcji do 24 godzin - 10 pkt czas reakcji od 25 do 48 godzin - 5 pkt czas reakcji 48 godzin i powyżej - 0 pkt |

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania: 100 pkt.

Minimalny wymagany okres gwarancji: 12 miesięcy od daty bezusterkowego protokołu odbioru.

Uzyskane oceny zostaną zaokrąglone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta spełni wszystkie warunki i wymagania oraz otrzyma największą liczbę punktów.

W przypadku podania wartości przedmiotu zamówienia w walucie obcej, przeliczanie na złote dokonane zostanie według średniego kursu NBP z dnia otwarcia ofert.

- Informacja na temat zakresu wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z  Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i  przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

- posiadaniu co najmniej 5% udziałów lub akcji,

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

- Warunki zmian umowy

      - Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem ust. 2.

      - Zmiana istotnych postanowień zawartej umowy dopuszczalna jest w przypadkach:

- zmiany albo wprowadzenia nowych przepisów lub norm, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego,

- gdy wskutek okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, konieczne będzie przedłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy.

- Miejsce i termin otwarcia ofert

Otwarcie ofert nastąpi dnia 01.10.2018 r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.

- Pozostałe informacje:

  - Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania:

Joanna Michalska mail:j.michalska@minibrowary.pl tel. 600 887 785

  - Poprzez złożenie oferty Oferent wyraża zgodę na podanie do wiadomości pozostałych Oferentów szczegółów oferty. Oferent ma prawo nie wyrazić zgody na podanie do wiadomości szczegółów technicznych przedmiotu zamówienia.

  - Złożenie oferty nie stanowi zawarcia umowy.

  - Oferty, które nie spełniają wymagań określonych w zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane.

  - Zamawiający zastrzega sobie możliwość do przeprowadzenia negocjacji z oferentami, w celu doprowadzenia do polepszenia warunków zamówienia, głównie ceny.

  - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert  wariantowych. Oferty częściowe lub wariantowe nie będą brane pod uwagę.

  - Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego na każdym etapie prowadzonego postępowania i nie wybrania żadnej z przedstawionych ofert bez podania przyczyny. W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności Oferentom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.

  - Postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych, dlatego nie jest możliwe stosowanie środków odwoławczych określonych w tej ustawie.

Załącznikami do niniejszego dokumentu są:

| Nr | Nazwa załącznika: |
| --- | --- |
| 1 | Formularz ofertowy |